## Slide 1


## Slide 2: Vector Application Areas and Product Examples
Development of Distributed Systems PREEvision, Network Designer
ECU Testing CANoe, VT System, Logger
ECU Calibration CANape, eASEE.cdm
ECU Software MICROSAR, Customer Services
Process Management and Development Consulting Services
Diagnostics CANdela
Notes: 6

## Slide 3: Trcv Test Environment
Trcv Treiber steuert per virt SPI/DIO Treiber via USB den Test Trcv
BTE Test steuert den Arduino um WUP/Error conditions zu simulieren
+ Einfacher Austausch des Trcv
+ Test des Treibers unter realen Bedingungen
+ Gute Testabdeckung dank BTE Tests
+ dedizierte HW für Trcv Tests
Eval Board nur für Tja1085, E981.56, Tja1080 vorhanden (Tja1081, NCV7381 aber pinkompatibel!)
Bit Banging für Tja1080 als Test Trcv schwierig, da Trcv spezifisch
Es kann immer nur ein branch abgetestet werden?
Arduino
Test Trcv
Eval Board
SPI/DIO
Control (5)
Fr Host
Sim (3)
Tja1080
Fr Bus
PC
(BTE/DUT)
USB
(2)
WUP
Col Error
(5)
Clamp
(3)
Clamp Fehlerursachen:
Off Vbat
Short BP – VBat
Short BP – GND
Short BM – Vbat
Short BM – GND
Short BP - BM

## Slide 4: Arduino

## Slide 5: Architektur 1
BTE/TscTest
CUT/Trcv Treiber
DIO
SPI
Arduino Com
Windows SCI Treiber
oder
main
Protocol Handler
SCI Treiber
Trcv DIO
Trcv SPI
PC/BTE Environment
Arduino Environment
In DIO müsssen die Methoden hin, die von Autosar auf der Trcv DIO Seite definiert sind, jedoch keine HW-Abhängigkeiten aufweisen

## Slide 6: Architektur 2
BTE/TscTest
Trcv Treiber Stub
Arduino Com
Windows SCI Treiber
oder
main
Protocol Handler
SCI Treiber
DIO
SPI
PC/BTE Environment
Arduino Environment
CUT/Trcv Treiber

## Slide 7: Vor-/Nachteile der Architekturen
Vorteile Architektur 1:
+ Trcv Treiber läuft komplett in einer Visual Studio Umgebung und kann einfach modifiziert/debugged werden.
Nachteile Architektur 1:
Timingabhängigkeiten zur HW sind nur schwer abzubilden. Der Arduino muß Funktionalität zur Abbildung des Timings bieten.
 Besser für Entwicklungszwecke
Vorteile Architektur 2:
+ Trcv Treiber läuft komplett auf Hardware, Timingabhängigkeiten lassen sich abbilden
Nachteile Architektur 2:
Änderungen am Trcv Treiber sind nur umständlich möglich (der Arduino muß jedesmal neu geflashed werden), kein Debugging.
 Besser für Testzwecke/Testnachweis

## Slide 8: Tasks/Offene Punkte
Erstellen Windows SPI/COM-Treiber in Visual Studio für BTE
Applikation für Arduino in C (Treiber/Protokoll)
Löten/Prototypen Aufbau (Lochraster, Trcv Anbindung)
Offene Punkte:
  Trägerplattform für Test Trcv?